Контроллер ввода вывода CIO-4UT

Внешний вид прибора

Назначение разъёмов и индикаторов

USB интерфейс

Контроллер управляется по USB интерфейсу (разъём USB mini-A), в операционной системе устройство определяется как виртуальный COM порт. Для оценки возможностей контроллера можно воспользоваться утилитой AppSerialPort.exe ( http://www.radiorama.ru/Download/ AppSerialPort.zip ). Последние версии USB драйверов для Win, Linux, Mac OS можно скачать по ссылке http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx

Настройки виртуального COM порта

19200 бит/c, 8 бит данных, 1 бит стоп, управление потоком – нет.

Формат команд / ответов

Формат команд и ответов аналогичен AT командам управления модемом.  Команда от РС состоит из кода команды в формате ASCII, после кода команды необходимо передать байт 0x0d (0b00001101).

<Текст команды в ASCII> <0x0d>

Ответ устройства состоит из текста сообщения в формате ASCII затем байт 0x0d

<Текст ответа в ASCII>  <0x0d>

Описание команд и ответов

| Команда от РС | Описание | Ответ устройства |
| --- | --- | --- |
| inputs? | Запрос состояния входов. | inputs=1001 Нумерация входов слева на право, 0 – разомкнут , 1 – замкнут (соеденён с GND) |
| outputs? | Запрос состояния выходов. | outputs =0101 Нумерация - слева на право, 0 – отключен, 1 – включен (замкнут на GND внутренним ключом). |
| outs=XXXX | Управление всеми выходами одновременно (Х = 0 или 1). Например, команда outs=0000 выключит все выходы. | ОК |
| outN=X | Управление одним выходом, (N=1…4, X=0,1). Например, команда out3=1 – включить выход3 | ОК |
| pulse=N | Импульс длительностью 1 сек на выходе N (N=1…4). Например, команда pulse=1 – включит выход 1 на 1 сек. | ОК |
| out5=X | Управление питанием модема (X=0,1). 0 - выключен, 1- включен. Значение по включению питания- модем включен . | ОК |
| name? | Запрос имени устройства | RTS<CIO4> |
| tin=XXX | Установка времени выборки входов в ms (XXX = 010….250). Например, команда tin=010 установит время выборки всех входов 10 ms. Значение по включению питания 100 ms. | ОК |

Описание событий

| Событие | Описание | Сообщение устройства |
| --- | --- | --- |
| Изменение состояния на одном входе или одновременно на нескольких входах. | Команда передаётся при изменении состояния любого из входов (X=0,1) и показывает состояние всех входов. | changein=XXXX |

Подключение прибора

IN (Вход1… Вход4) – входы прибора,

Для моделей CIO-4U-i1 Состояние 0 – вход разомкнут  , 1 – вход замкнут (соеденён с GND). Входы внутренне подтянуты к +3В через резистор 2,2кОм. Внутренняя схема входов i1 изображена на рис. 1.

Для моделей CIO-4U-i2 Состояние 0 – напряжение на входе менее < 3В. Состояние 0 – напряжение на входе > 3В. Входное напряжение должно быть в пределах 0…30В. Внутренняя схема входов i2 изображена на рис. 1.

GND – общий (GND).

-OUT (Выход1… Выход4) – выходы прибора (управление по минусу, при включении выход соединяется с общим(GND), схема – открытый коллектор с защитными диодоми, Imax = 0,5A, Umax = 40В).  Внутренняя схема выходов изображена на рис. 1.

+OUT5 (Выход5) – выход питания модема, управление по плюсу, при включении выход соединяется с +VDD, Imax = 2A, красный плюс, чёрный – общий (GND). Управляющий элемент P-канальный MOSFET транзистор .

+VDD – плюс питания нагрузки, Umax = 40В .

Контроллер прибора и подтяжка входов питаются от USB (+VDD необходим только для управления нагрузкой, например реле)

Рисунок 1

Рисунок 2. Варианты подключения

Назначение светодиодов

LED1 – отображает передачу или приём данных по USB.

LED2 – отображает изменение данных на входах или выходах.

LED3 – отображает наличие питания модема (OUT5).

Технические характеристики

Потребляемый ток от USB, не более 50 mA

Максимальный ток через линии VDD и GND, не более – 3A

Диапазон рабочих температур -40......+60 гр.С

Габаритные размеры, мм: 50х50х15

Комплект поставки

Контроллер CIO-4UT – 1 шт.

CD диск с драйверами и инструкцией – 1 шт.

Дополнительно: Кабель USB

Модельный ряд

CIO-4UT-i1 – Контроллер ввода – вывода с управлением по USB, входы - для сухих контактов.

CIO-4UT-i2 – Контроллер ввода – вывода с управлением по USB, входы – напряжение 0…30В.

Информация о производителе

НПП “Радиотехнические системы”, 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 9, корпус 3,

т. (8-383) 29-29-589, т.м 8-913-931-38-49 (Константин)

е-mail: info@radiorama.ru

http://www.radiorama.ru

ICQ 240201636